| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН МОДЕЛЬ:___________________________ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): ____________________________________ ДАТА ПРОДАЖИ:___________________ ПОКУПАТЕЛЬ:______________________ Адрес покупателя и его телефон:________ ____________________________________ Название и адрес торгующей организации ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14 ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ: да нет м. п. торгующей организации СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14 ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН МОДЕЛЬ:___________________________ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): ____________________________________ ДАТА ПРОДАЖИ:____________________ ПОКУПАТЕЛЬ:_______________________ Адрес покупателя и его телефон:________ ____________________________________ Название и адрес торгующей организации ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14 ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ: да нет м. п. торгующей организации СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14 ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ |
| --- | --- |

ПОКУПАТЕЛЬ: С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектации изделия не имею

Ф.И.О. должность покупателя_________________________________________________

Дата продажи _______________              Подпись покупателя_______________________

ООО «Геркулес»

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.royal-sport.ru                                                                        e-mail: vberg@yandex.ru

ПАСПОРТ

УТК-003 Уличный тренажёрный        комплекс.

Уважаемые потребители!

Благодарим Вас за приобретения тренажеров производства завода «Геркулес». Тренажер предназначен для силовой, общефизической и специальной подготовки как спортсменов, так и различных половозрастных групп населения.

- Технические данные и непосредственное предназначение тренажера

Предназначен: Спортивный игровой уличный комплекс для всех основных групп мышц.Как заниматься: Спортивный игровой уличный комплекс для всех основных групп мышц.На этом спортивном комплексе Вы можете выбрать ту нагрузку, которая подходит каждому из Вас.Преимущества нашего оборудования:На наших уличных тренажерах Вы работаете с собственным весом, без штанг, отягощений, гирь и т.п.!Это максимально безопасно и полезно для Вашего здоровья, поскольку нет излишней нагрузки, риска «перебрать» с отягощением и нанести вред своему здоровью!Конструкция наших уличных тренажеров обладает повышенной ударопрочностью, износостойкостью, ремонтопригодностью, антивандальными свойствами, цветовой стойкостью всех элементов.

Габариты:  Ширина 1.75 м х Длина 5 м х Высота 1.42 м.

2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

В конструкциях тренажеров максимально сочетаются принципы: качества, функциональности и комфортной тренировки. Конструкция наших уличных тренажеров обладает повышенной ударопрочностью, износостойкостью, ремонтопригодностью, антивандальными свойствами, цветовой стойкостью всех элементов.Наши уличные спортивные тренажеры изготовлены из стали (профильные квадратные и прямоугольные трубы, круглые и овальные электросварные трубы) с толстыми стенками.. Порошковая краска надежно защищает поверхности тренажеров от коррозии.

Внимание! Перед каждым занятием проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений и устойчивости тренажера. При наличии недостатков эксплуатация изделий должна быть прекращена и приняты меры по их устранению.

3. Сведения о сертификации

Указанный тренажер  в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не включен и обязательной сертификации не подлежат.

4. Правила транспортировки, хранения и утилизации. Монтаж и установка.

При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажёр должен быть зафиксирован в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хранении спортивный комплекс должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сырья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-2001,а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно приняв меры по обеспечению безопасности.

Закладные элементы, снабженные крестовинами для лучшего удержания, подлежат бетонированию до уровня верхней площадки закладного элемента (глубина бетонирования 500 мм). Размер фундамента под бетонирование должен быть не менее 500*500**500 мм, однако в зависимости от места установки фундамент может (должен) быть увеличен.

Для установки атлетического комплекса следует собрать шведскую стенку и штангу, соединив их турником, после чего забетонировать закладные элементы. После высыхания бетона (см. рекомендации производителей бетонирующих смесей) следует установить остальные элементы комплекса.

Для установки потребуется бур или лопата для выкапывания ям, вода, бетонирующая смесь, уровень или отвес для установки комплекса строго вертикально. Для сборки потребуются гаечные ключи 17-19 мм. Установку удобно осуществлять бригадой 2-3 человека.

Перед установкой убедитесь, что тренажер стоит строго вертикально! Используйте строительный уровень!

Использование тренажера возможно исключительно после застывания бетонирующей смеси (ориентируйтесь на сроки застывания бетона указанные производителем. Обычно этот срок составляет не менее 21 дня).

5. Гарантийные обязательства изготовителя.

Изготовитель гарантирует надёжную эксплуатацию тренажёрного комплекса при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Фирма производитель ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи. При этом гарантия: на раму тренажера – 24 месяца; на все комплектующие – 12 месяцев; на расходные материалы - трос, обшивка мягких элементов – 6 месяцев; Срок службы тренажера 60 месяцев с даты  выпуска, но не более 10 в пятой степени циклов нагружения с максимальной нагрузкой.

6. Гарантийные обязательства поставщика.

1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.

2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заявления покупателя.

3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование изделия не по назначению.

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.

5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.

6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий

7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.

8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".

9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.

Внимание! Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения (модернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя.